## Slide 1
Notes: Kolbenbewegung unkommentiert
Im Prinzip geht es bei dieser Maschine um die Umformung von thermischer Energie in mechanische Energie.
Während dieser Umformung tritt sowohl thermische Arbeit (Fachbegriff Wärme, Formelzeichen/Symbol Q) als auch mechanische Arbeit (Fachbegriff Arbeit, Formelzeichen/Symbol W) auf.

## Slide 2: Eine idealisierte Wärmekraftmaschine
Takt 1
Takt 3
Takt 2
Takt 4
Notes: Darstellung der 4 Takte
Hier wird in Übersicht dargestellt, dass nur bei zweien der Takte Bewegung auftritt. Die thermischen Vorgänge der beiden anderen Takte werden weggelassen. Das wird vermutlich schon Fragen aufwerfen.

## Slide 3: Takt 1
T1
T2
Kolben festhalten
Qzu1
p1
p2
Erhitzung
Notes: Durch Heizen wird die Wärme Qzu1 dem Gas zugeführt.
Hält man den Kolben dabei fest, so steigt die Temperatur von T1 auf T2.
Die innere Energie steigt ebenfalls von U1 auf U2 (U > 0).
Der Druck steigt von p1 auf p2.
In der Technik erfolgt die Erwärmung fast immer durch Verbrennung oder radioaktiven Zerfall.

## Slide 4: Takt 2
p2
p3
T2 = const.
Wab
Es gilt:
Wab = Qzu2
Qzu2
Qzu2
Kolben loslassen
Kolben festhalten
Notes: Lässt man den Kolben los, so wird nun mechanische Arbeit verrichtet (W < 0).
Die Temperatur steigt nicht und bleibt bei T2, , da die Wärme Qzu2 aus der Umgebung aufgenommen wird.
Die innere Energie verändert sich ebenfalls nicht U = 0.
Der Druck sinkt von p2 auf p3.

## Slide 5: Takt 3
T2
T1
p3
p4
Kolben festhalten
Qab1
Kolben loslassen
Abkühlung
Notes: Durch Kühlen wird die Wärme Qab1 dem Gas entzogen.
Hält man den Kolben dabei fest, so fällt die Temperatur von T2 auf T1.
Die innere Energie fällt ebenfalls von U2 auf U1 (U < 0).
Der Druck sinkt von p3 auf p4.
In der Technik erfolgt die Kühlung mit Kühlwasser aus einem Fluss oder in riesigen Kühltürme mit Luft.

## Slide 6: Takt 4
T1 = const.
Es gilt:
Wzu = Qab2
Qab2
p4
p1
Qab
Kolben loslassen
Wzu
Kolben festhalten
Notes: Lässt man den Kolben los, so wird nun mechanische Arbeit zugeführt (W > 0).
Die Temperatur steigt nicht und bleibt bei T1, , da die Wärme Qab2 an die Umgebung abgegeben wird.
Die innere Energie verändert sich ebenfalls nicht, U = 0.
Der Druck steigt von p4 auf p1.

## Slide 7: V-p-Diagramm
p
V
Nutzarbeit Wnutz
p1
p4
p3
p2
Takt 1
Takt 2
Takt 3
Takt 4

## Slide 8: V-p-Diagramm Energiebilanz
p
V
p1
p4
p3
p2
Qzu1
Wab
Qab1
Qzu2
Qab2
Wzu
Wab = Qzu2
Wzu = Qab2
Qzu1 = Qab1
Wnutz = Wab – Wzu

## Slide 10
2022 Dierk Müller (AAG Cuxhaven)
nach einer Idee von
Ulf Hampe (Braunschweig)
im Rahmen der NUN-Arbeitsgruppe